## Slide 1: Кафедра медицинской и биологической физики Лекция № 1 - Колебания и волны. Акустика. г. Гомель, 2021
Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет»

## Slide 2: План лекции
Механические колебания и волны.
Характеристики гармонических колебаний.
Разложение колебаний в гармонический спектр.
Эффект Доплера и его применение для неинвазивного измерения скорости кровотока.
Акустика. Физические характеристики звука.
Характеристики слухового ощущения и их связь с физическими характеристиками звука.
Закон Вебера-Фехнера. Уровни интенсивности и уровни громкости звука. Единицы их измерения - децибелы и фоны.
Аудиометрия. Фонокардиография.
Основные характеристики механические волны.
Уравнение механической волны, график.
Энергия механической волны, вектор Умова.
Резонанс. Гармонический анализ сложных колебаний.
Акустика. Диаграмма слышимости.
Эффект Доплера.
Ультразвук и его свойства.
Акустические и ультразвуковые методы исследования и воздействия в медицине.

## Slide 3: Литература
Медицинская и биологическая физика: Учеб. для вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М.: Дрофа, 2004. – 560 с.
Ливенцев Н.М. Курс физики Т.1. 6-е изд., доп. — Москва: Высшая школа, 1978. — 336 с.: ил.
Савельев И.В. Курс общей физики: в 5 кн. – М.: АСТ: Астрель, 2008.

## Slide 20
Совокупность гармонических колебаний, на которые разложено сложное колебание, называется гармоническим спектром сложного колебания.
Гармонический спектр удобно представить как набор частот (или круговых частот) отдельных гармоник совместно с соответствующими им амплитудами.

## Slide 22
Поперечная механическая волна - волна, в которой частицы среды колеблются перпендикулярно направлению распространения волны.
.
Поперечные волны распространяются только в твердых телах..
Продольная волна - волна, в которой колебания частиц среды происходит вдоль направления распространения волны.
Продольные волны могут распространятся в любой среде.

## Slide 26
Эффект Доплера
Эффектом Доплера называют изменение частоты волн, воспринимаемых наблюдателем (приемником волн), вследствие относительного движения источника волн и наблюдателя.
Если источник сближается с приемником , то частота принимаемой волны увеличивается,
при удалении – уменьшается
Верхние знаки в числителе и знаменателе этой формулы соответствуют сближению источника и приемника,
нижние знаки – их взаимному удалению.

## Slide 27
Акустика - раздел физики, изучающий звуковые явления.
Звук – распространяющиеся в упругой среде механические колебания с частотой от 16Гц до 20000Гц.
Механические волны этого диапазона называют звуковыми, так как их воздействие на слуховой аппарат человека приводит к формированию слухового ощущения.
Область частот: ниже 16 Гц — инфразвук , выше 20 к Гц — ультразвук.
Источником звука является тело любой природы, находящееся в колебательном движении
Скорость акустических волн определяется свойствами среды:
Е- модулем упругости и ρ –плотностью
Скорость звука в воздухе при нормальных условиях
составляет 340 м/сек и зависит от давления и температуры среды
В жидких средах и для мягких тканей тела человека ~ 1500 м/сек
В твердых телах ~ 3000-6000 м/сек

## Slide 28: Звуки разделяют на тоны и шумы.
Простой тон- звуковое колебание, происходящее по гармоническому закону, имеет определенную частоту (может быть получен: камертон, звуковой генератор)
Сложный тон - может быть разложен на простые в ряд Фурье, имеет линейчатый частотный спектр. (звуки музыкальных инструментов, гласные звуки речи).
Набор всех частот с указанием их интенсивностей называется акустическим спектром сложного тона
Шумом называют звук, отличающийся сложной, неповторяющейся временной зависимостью, имеет сплошной акустический спектр
0
, Гц
20 30 40 50
А,%
100
50
0
Рис. 1.
Спектр сложного тона.
0 – основной тон,
20, 30 и т.д. – обертоны
сплошной акустический спектр

## Slide 31: Диаграмма слышимости. Порог слышимости и порог болевого ощущения
Слуховые ощущения формируются тогда, когда интенсивность звука превышает min значение, называемое порогом слышимости
Наиболее чувствительно человеческое ухо к колебаниям с частотами в области 1000 - 3000 Гц; для этой области порог слышимости достигает величины порядка I0 = 10-12 Вт/м2 .
К более низким и к более высоким частотам ухо значительно менее чувствительно.
Максимальная чувствительность уха относится к области частот 1000 - 5000 Гц
Звуковые волны с интенсивностью ~ I0 = 1-10 Вт/м2 вызывают ощущение боли
Максимальное значение интенсивности, при превышении которого возникает болевое ощущение, порогом болевого ощущения. На частоте 1 кГц Im = 10 Вт/м2
Порог болевого ощущения различен для различных частот. Между порогом слышимости и болевым порогом лежит область слышимости
50 200 1000 5000 20000 , Гц
I, мкВт/см2
104
1
10-4
10-8
10-10
10-12
Область речи
Порог боли
Порог слухового ощущения

## Slide 33: Закон Вебера-Фехнера
Если раздражение увеличивается в геометрической прогрессии (т. е. в одинаковое число раз aI0, a2I0, a3I0), то ощущение этого раздражения возрастает в арифметической прогрессии (т. е. на одинаковую величину
Е0, 2Е0, 3 Е0 ).
Физическая характеристика звука – интенсивность I определяет физиологическую – громкость E.
Единицы измерения уровней громкости имеют такие же названия: бел и децибел, но для отличия от шкалы уровней интенсивности звука в шкале уровней громкости децибелы называют фонами (Ф).
Условно считают, что на частоте 1 кГц шкалы громкости и интенсивности звука полностью совпадают, т.е. k = 1

## Slide 35: Звуковые методы исследования
Объективные методы:
- аудиометрия;
-фонокардиография.
Субъективные методы:
- аускультация;
- перкуссия.

## Slide 36: Физические основы звуковых методов исследования
Метод измерения остроты слуха называют аудиометрией.
В медицинской практике принято при построении аудиограмм ось Ln направлять вниз , в этом случае отклонение кривых от нулевого уровня наглядно характеризует снижение слуха у испытуемого. На рисунке в качестве примера изображены аудиограммы человека, у которого наблюдается снижение слуха для правого уха на 40—60 дБ по сравнению с нормой, а левое ухо соответствует норме.

## Slide 37: Аускультация
Непосредственное выслушивание звуков, самостоятельно возникающих внутри организма, называется аускультацией (выслушиванием).
Этот метод известен еще со II века до нашей эры. Для аускультации используют стетоскоп или фонендоскоп.
Стетоскоп — прямая деревянная или пластмассовая трубка с плоским раструбом на одном конце, которым она прикладывается к уху.
Фонендоскоп состоит из полой капсулы с передающей звук мембраной (для выслушивания легких), прикладываемой к телу больного, от нее идут резиновые трубки к уху врача. В полой капсуле возникает резонанс столба воздуха, вследствие чего усиливается звучание и улучшается аускультация.
При аускультации легких выслушивают дыхательные шумы, разные хрипы, характерные для заболевания. По изменению тонов сердца и появлению шумов можно судить о состоянии сердечной деятельности. Используя аускультацию, можно установить наличие перистальтики желудка или кишечника, прослушивать сердцебиение плода.

## Slide 38: Перкуссия
Перкуссия - метод исследования внутренних органов посредством постукивания по поверхности тела и анализа возникающих при этом звуков.
Характер этих звуков зависит от способа постукивания, а главным образом от свойств (упругость, плотность и др.) тканей организма, находящихся вблизи от места, по которому производится постукивание.
Постукивание производится с помощью специального молоточка с резиновой головкой и пластинки из упругого материала, называемой плессиметром, которую при ударе накладывают на поверхность тела. Пользуются также просто постукиванием кончиком согнутого пальца руки по фаланге пальца другой руки, наложенного на тело больного.